Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ Prešov v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia obvodového a strešného plášťa, zhotovenia hydroizolácie zvislých stien 1. PP, výmeny otvorových konštrukcií, zriadenia nových elektroinštalačných rozvodov a výmeny svietidiel, výmeny vykurovacích telies, rozvodov a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, zabezpečenia klimatizácie miestnosti pre fyzickú prípravu a výmeny technologického zariadenia lanového výťahu vrátane kabíny a kabínkových dverí. Súčasťou stavebných prác je aj vybudovanie nového vonkajšieho schodiska s rampou pre bezbariérový pohyb osôb a hygienického zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

### SO 01 – Administratívna budova

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Návrh zmluvy o dielo" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby – vo formáte pdf..

obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi zverejnením  na Elektronickej tabuli.

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi.